### Ausschreibungstexte für das TTE Öko-Bodensystem

### TTE®-Bauweise Pflaster 1

ausschließlich für Pkw-Verkehr bis 3,5 t Gesamtgewicht

Ausschreibungstexte sind auch online verfügbar unter www.tte.eu

04/2013

Pos. 1 		Grasnarbe / Oberboden abtragen t = 10 cm*

Grasnarbe / Oberboden abtragen t = 10 cm* lösen, fördern und lagern.

Überschüssiges Material entsorgen.

m3__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 2		überschüssigen Oberboden abfahren

Überschüssigen Oberboden aufladen und abfahren. Aushubmaterial entsorgen.

m3__________ EP €_________ GP €___________

Pos.3		Planum (Oberboden) herstellen

Planum herstellen, verbleibenden Oberboden nach Bodenabtrag planieren,

zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,

Abweichung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm. 			Kettenfahrzeuge sind bevorzugt zu verwenden. Baugrund verdichten,

Verdichtungsgrad Dpr ≥ 90%, Verformungsmodul, Ev2 ≥ 10 MN/m².

kf -Wert ≥ 1 x 10-6 m/s.

Kf-Wert ist im Vorfeld mit einer Eignungsprüfung durch ein unabhängiges 			Bodenlabor nachzuweisen.* Verdichtung und kf-Wert sind durch 				Eigenüberwachungsprüfung nach ZTV E-StB zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 4	Tiefboard T = 80x250 mm*

Randeinfassung für Kunststoffgitterbelag aus Beton-Tiefbordsteinen

DIN 483 Form T 80x250 mm*, Bettung auf 15 cm Beton C15 mit beidseitiger 			Rückenstütze nach DIN 18318.

m __________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 5	Tiefboard schneiden

Längenanpassung der Randeinfassung durch Schneiden der Beton-Tiefbordsteine, 		Schnittführung gerade*.

m __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 6		Feinnetz als Verlegehilfe

Feinnetz als Verlegehilfe liefern und fach - und plangemäß auf der Bettung auslegen.

Feinnetz aus wasserdurchlässigem, Kunststoffgewebe (Fabrikat HÜBNER-LEE). 			Überlappung mind. 30 cm.

m __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 7	Kunststoffgitterbelag, verminderte Tragschicht

Kunststoffgitterbelag aus Recycling-Mischkunststoff, geeignet für eine verminderte 		Tragschicht mit umlaufendem massivem Verbund liefern und einbauen,

inkl. abrütteln der fertig verlegten und verfüllten Fläche.

Herstellerangaben sind zu beachten.

Fabrikat: TTE®-MultiDrain PLUS

Farbe: grau

Format: 800 mm x 400 mm x 60 mm

Gewicht: ca. 8,5 kg (ca. 26 kg/m²)

Wandstärke: 14 mm Oberseite, 15 mm

Verbund: verzahntes Nut-Feder-System

Hersteller:		HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

Gewerbestr. 1

D-87752 Holzgünz

Telefon:	+49 (0) 8393 – 9229 – 0

Fax:	+49 (0) 8393 – 9229 – 22

E-Mail:		info@huebner-lee.de

Internet:	www.tte.eu

Von der bereits verlegten Fläche aus verlegen. Verlegen im Verband, 					Seitenversatz quer zur Fahrtrichtung, breite Auflagefläche nach unten.

In Einfassungsbereichen Dehnfugen aus EPDM-Einstreugranulat /					gewaschenem Sand 0/2 mm* herstellen, Dehnfugenbreite: ___ cm*.

Verlegehöhe: Elemente 1,5 - 2 cm über Anschlusshöhen (vor dem Abrütteln).

Bettung aus Splitt der Körnung 2-5 mm / 0-5 mm (Feinanteil < 0,063 mm ≤ 5 M.-%), 			Schichtdicke ca. 5 cm.

Lieferung, Material, Herstellung und Profilierung der Bettung einkalkulieren.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 8		Pflastersteine in Kammern einsetzen

Parallel zum Verlegevorgang, die Kunststoff-Gitterelemente,

vor dem Setzen, mit TTE®-Pflastersteinen füllen.

Fabrikat: TTE®-Pflastersteine

Farbe: hellgrau / rubinrot / anthrazit*

Abmessung: 74 mm x 74 mm x 48 mm

Hersteller: HÜBNER-LEE

100 Pflastersteine entsprechen 1m².

St. __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 9		Kunststoffgitterbelag schneiden

Anschlüsse für Kunststoffgitterbelag durch Schneiden der Kunststoff-Gitterelemente 		in unverfülltem Zustand. Geeignete Geräte nach Schnittführung:

gerade - mit hartmetallbestücktem Kreissägeblatt,

rund – mit Stichsäge.

m __________ EP €_________ GP €___________

* kursiv gedruckte Textelemente sind individuell bzw. der örtlichen Situation anzupassen