### Ausschreibungstexte für das TTE Öko-Bodensystem

### TTE®-Bauweise Grün 1

ausschließlich für Pkw-Verkehr bis 3,5 t Gesamtgewicht

Ausschreibungstexte sind auch online verfügbar unter www.tte.eu

04/2013

Pos. 1		Grasnarbe / Oberboden abtragen t = 10 cm*

Grasnarbe/ Oberboden abtragen t=10 cm* lösen, fördern und lagern.

Überschüssiges Material entsorgen.

m3__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 2		überschüssigen Oberboden abfahren

Überschüssigen Oberboden aufladen und abfahren.

Aushubmaterial entsorgen.

m3__________ EP €_________ GP €___________

Pos.3		Planum (Oberboden) herstellen

Planum herstellen, verbleibenden Oberboden nach Bodenabtrag planieren,

zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-2 cm,

Abweichung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm.

Kettenfahrzeuge sind bevorzugt zu verwenden. Baugrund verdichten,

Verdichtungsgrad Dpr ≥ 90%, Verformungsmodul Ev2 ≥ 10 MN/m².

kf -Wert ≥ 1 x 10-6 m/s.

Kf-Wert ist im Vorfeld mit einer Eignungsprüfung durch ein unabhängiges 			Bodenlabor nachzuweisen.* Kf-Wert und Verdichtung sind durch 				Eigenüberwachungsprüfung nach ZTV E-StB zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 4	Tiefboard T = 80x250 mm*

Randeinfassung für Kunststoffgitterbelag aus Beton-Tiefbordsteinen

DIN 483 Form T 80x250 mm*, Bettung auf 15 cm Beton C15 mit

beidseitiger Rückenstütze nach DIN 18318.

m__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 5	Tiefboard schneiden

Längenanpassung der Randeinfassung durch Schneiden der Beton-Tiefbordsteine,

Schnittführung gerade.*

m__________ EP €_________ GP €___________

Grundposition 	ZZ: 1

Pos. 6		Bettung mit Zuschlagsstoffen

Bettung aus Splitt-Oberboden-Gemisch mit Zuschlagsstoffen liefern,

einbauen und abziehen, aus

40 Vol.-% Splitt der Körnung 2-5 mm,

20 Vol.-% Lava der Körnung 2-4 mm,

20 Vol.-% gesiebtem Oberboden der

Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915, Maschenweite 5 mm,

20 Vol.-% Fertigkompost.

Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 			Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 11, Abb. 11),

kf -Wert ≥ 5 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Schichtdicke ca. 5 cm.

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

Kf-Wert ist beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung

nach ZTV E-StB zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Wahlposition 	ZZ: 1.1

Pos. 7		Bettung Splitt-Oberboden-Gemisch

Bettung aus Splitt-Oberboden-Gemisch liefern, einbauen und abziehen, aus

60 Vol.-% Splitt der Körnung 2-5 mm,

40 Vol.-% gesiebtem Oberboden der Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915,

Maschenweite 5 mm.

Düngung 50 g/m² N-Basis vor Verlegung

Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 			Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 11, Abb. 11),

kf -Wert ≥ 5 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Schichtdicke ca. 5 cm.

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

Kf-Wert ist beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung

nach ZTV E-StB zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 8		Feinnetz als Verlegehilfe

Feinnetz als Verlegehilfe liefern und fach - und plangemäß auf der Bettung auslegen.

Feinnetz aus wasserdurchlässigem, durchwurzelbarem Kunststoffgewebe

(Fabrikat HÜBNER-LEE). Überlappung mind. 30 cm.

m __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 9		Kunststoffgitterbelag, verminderte Tragschicht

Kunststoffgitterbelag aus Recycling-Mischkunststoff, geeignet für eine verminderte 		Tragschicht mit umlaufendem massivem Verbund liefern und einbauen,

inkl. abrütteln der fertig verlegten und verfüllten Fläche.

Herstellerangaben sind zu beachten.

Fabrikat: TTE®-MultiDrain PLUS

Farbe: grau

Format: 800 mm x 400 mm x 60 mm

Gewicht: ca. 8,5 kg (ca. 26 kg/m²)

Wandstärke: 14 mm Oberseite, 15 mm

Verbund: verzahntes Nut-Feder-System

Hersteller:		HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

Gewerbestr. 1

D-87752 Holzgünz

Telefon:	+49 (0) 8393 – 9229 – 0

Fax:	+49 (0) 8393 – 9229 – 22

E-Mail:		info@huebner-lee.de

Internet:	www.tte.eu

Von der bereits verlegten Fläche aus verlegen. Verlegen im Verband, 					Seitenversatz quer zur Fahrtrichtung, breite Auflagefläche nach unten.

In Einfassungsbereichen Dehnfugen aus Füllsubstrat herstellen,

Dehnfugenbreite: ___ cm*.

Verlegehöhe: Elemente 1,5 - 2 cm über Anschlusshöhen (vor dem Abrütteln).

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 10		Kunststoffbelag schneiden

Anschlüsse für Kunststoffgitterbelag durch Schneiden der Kunststoff-Gitterelemente 		in unverfülltem Zustand. Geeignete Geräte nach Schnittführung:

gerade - mit hartmetallbestücktem Kreissägeblatt,

rund – mit Stichsäge.

m __________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 11		Stellplatzmarkierung

Einsetzen von Markierungssteinen in die unverfüllten Kammern als Stellplatzmarkierung

im Kunststoffgitterbelag.(z.B. 4 m langer Markierungsstreifen ab Fahrgasse).

Fabrikat: TTE®-Pflastersteine

Farbe: hellgrau / rubinrot / anthrazit*

Abmessung: 74 mm x 74 mm x 48 mm

Hersteller: HÜBNER-LEE

Markierungsstreifen: vierreihig (begehbar) = 40 Stk./lfm.

m __________ EP €_________ GP €___________

Grundposition 	ZZ: 2

Pos. 12		Kunststoffgitter verfüllen (mit Zuschlagsstoffen) und auskehren

Verfüllung des Kunststoffgitterbelags mit Zuschlagsstoffen über Kopf,

mit Substrat aus:

40 Vol.-% gesiebtem Oberboden der

Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915, Maschenweite 5 mm,

20 Vol.-% gewaschenem Sand 0-2 mm,

20 Vol.-% Lava 2-4 mm,

20 Vol.-% Fertigkompost.

Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 			Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 11, Abb. 11),

kf -Wert ≥ 5 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

Kf-Wert ist beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung

nach ZTV E-StB zu belegen.*

Geeignet sind Fertiger, alternativ Kompakt- und Kleinlader bis 7,5 t (Schaufel ohne 		Zähne). Stellplatzmarkierungen vor dem Verfüllen abdecken. Kammern der befüllten 		Kunststoffgitterelemente bis 2 cm unter Gitteroberkante mit geeigneter 				Kehrmaschine auskehren.

Effektiver Materialbedarf bis Gitteroberkante [m³] = Fläche [m²] x 0,03 m.

Abrechnung nach gesamter Belagsfläche.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Wahlposition 	ZZ: 2.1

Pos. 13		Kunststoffgitter verfüllen und auskehren

Verfüllung des Kunststoffgitterbelags über Kopf, mit Substrat aus:

70 Vol.-% gesiebtem Oberboden der

Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915, Maschenweite 5 mm,

30 Vol.-% Sand gewaschen 0-2 mm.

Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 			Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 11, Abb. 11),

kf -Wert ≥ 5 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

Kf-Wert ist beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung

nach ZTV E-StB zu belegen.*

Einmischen von Depotdünger 50 g/m². Geeignet sind Fertiger, alternativ Kompakt- 		und Kleinlader bis 7,5 t (Schaufel ohne Zähne). Stellplatzmarkierungen vor dem 		Verfüllen abdecken. Kammern der befüllten Kunststoffgitterelemente bis 2 cm unter 		Gitteroberkante mit geeigneter Kehrmaschine auskehren.

Effektiver Materialbedarf bis Gitteroberkante [m³] = Fläche [m²] x 0,03 m.

Abrechnung nach gesamter Belagsfläche.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 14		Kunststoffgitterbelag ansähen 25 g/m²

Ansaat des Kunststoffgitterbelags, mit Saatgutmischung

RSM 5.1 „Parkplatzrasen“ oder alternativ 7.2 „Landschaftsrasen“ (Trockenlagen)*, 		Saatgutmenge 25 g/m².

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 15		Ansaatfläche bewässern

Bewässerung der Ansaatfläche.

Menge je Arbeitsgang bis zum Auflaufen: 7 l/m²,

Menge je Arbeitsgang nach dem Auflaufen: 15 l/m².

Wasser kann den vorhandenen Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden*.

10* Arbeitsgänge zu je ______m².

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 16		Rasengitterbelag mähen

Mähen von Kunststoffgitterbelägen,

Wuchshöhe 6 bis 10 cm,

Schnitthöhe: 4 cm,

Schnittgut entsorgen.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 17		Nachsaat 15-20 g/m²

Nach erstem Winter, im Frühjahr (Mai) nachsähen, mit Saatgutmischung

RSM 5.1 „Parkplatzrasen“ oder 7.2 „Landschaftsrasen“ (Trockenlagen)*,

Saatgutmenge 15-20 g/m².

m²__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 18		Nachsaat bewässern

Bewässerung der Nachsaatflächen.

Menge je Arbeitsgang bis zum Auflaufen: 7 l/m²,

Menge je Arbeitsgang nach dem Auflaufen: 15 l/m².

Wasser kann den vorhandenen Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden*.

m²__________ EP €_________ GP €___________

* kursiv gedruckte Textelemente sind individuell bzw. der örtlichen Situation anzupassen