### Ausschreibungstexte für das TTE Öko-Bodensystem

### TTE®-Bauweise Grün 3

für Pkw- und erhöhten Schwerlastverkehr bis 40 t (entspricht RStO BKL IV/V)

Ausschreibungstexte sind auch online verfügbar unter www.tte.eu

04/2013

Pos. 1		Bodenabtrag t = 40cm* lagern / entsorgen*

Boden abtragen, höhen- und profilgerecht lösen, fördern und Mutterboden für 			spätere Herstellung einer Vegetationstragschicht lagern/ entsorgen

(bei Verwendung einer einbaufertigen Mischung)*, Bodenklasse 3-5 nach

DIN 18300. Abtragtiefe 40 cm*. Förderweg bis 100 m*.

Überschüssiges Material entsorgen.

m3__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 2		überschüssigen Oberboden abfahren

Überschüssigen Oberboden aufladen und abfahren.

Aushubmaterial entsorgen.

m3__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 3		Planum herstellen

Planum herstellen, Sohle nach Bodenabtrag planieren, Bodenklasse 3-5 nach

DIN 18300, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung innerhalb 		einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm. Kettenfahrzeuge sind 			bevorzugt zu verwenden. Baugrund verdichten,

Verdichtungsgrad ≥ 90% DPr, Verformungsmodul Ev2 ≥ 10 MN/m².

kf -Wert ≥ 1 x 10-6 m/s.

Kf-Wert ist im Vorfeld mit einer Eignungsprüfung durch ein unabhängiges 			Bodenlabor nachzuweisen.* Verdichtung und kf-Wert sind durch 				Eigenüberwachungsprüfung nach ZTV E-StB zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 4	Tiefboard T = 120x300 mm*

Randeinfassung für Kunststoffgitterbelag aus Beton-Tiefbordsteinen

DIN 483 Form T 120x300 mm*, Bettung auf 20 cm Beton C15 mit beidseitiger 			Rückenstütze nach DIN 18318.

m __________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 5	Tiefboard schneiden

Längenanpassung der Randeinfassung durch Schneiden der Beton-Tiefbordsteine, 		Schnittführung gerade*.

m __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 6		Schottertragschicht d = 10-15 cm*

Schottertragschicht für Kunststoffgitterbelag aus Schotter der

Körnung 0-16 mm / 0-32 mm, gemäß TL SoB StB, liefern und herstellen.

kf  ≥ 1 x 10-5 m/s. Schichtdicke 10-15 cm*, gemessen in eingebautem verdichtetem 			Zustand, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung innerhalb einer 			4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm.

Tragschicht verdichten,

Verdichtungsgrad Dpr ca. 95%, Verformungsmodul Ev2 ≥ 20 MN/m².

Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer Eignungsprüfung durch ein 			unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

Verdichtung und kf-Wert sind beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung nach 		ZTV E-Stb zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Grundposition 	ZZ: 1

Pos. 7		Vegetationstragschicht Baustellenmischung

Vegetationstragschicht für Kunststoffgitterbelag als Baustellenmischung

homogen mischen, auf Schottertragschicht herstellen und verdichten, aus

60 Vol.-% Schotter der Körnung 2-32 mm / 2-45 mm,

40 Vol.-% Oberboden der Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915. 				Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 			Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 4, Abb. 7),

kf  ≥ 1 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Schichtdicke 20 cm, gemessen in eingebautem, verdichtetem Zustand,

zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung max. 2 cm Spalt 			innerhalb einer 4 m langen Messstrecke.

Kettenfahrzeuge sind bevorzugt zu verwenden. Vegetationstragschicht verdichten, 		Verdichtungsgrad DPr ≥ 93% ≤ 95%, Verformungsmodul Ev2 ≥ 30 MN/ m².

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

Verdichtung und kf-Wert sind beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung nach 		ZTV E-Stb zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Wahlposition 	ZZ: 1.1

Pos. 8		Vegetationstragschicht einbaufertig liefern, einbauen

Alternativ, wenn eine Baustellenmischung aufgrund fehlender Eignung des

vorhanden Oberbodens oder geeigneter Maschinen nicht erfolgen kann.

Einbaufertige Vegetationstragschicht für Kunststoffgitterbelag liefern und auf

Schottertragschicht einbauen, aus

60 Vol.-% Schotter der Körnung 2-32 mm / 2-45 mm

40 Vol.-% gesiebter Oberboden der Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915,

Maschenweite 20 mm.

Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und

Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 4, Abb. 7),

kf  ≥ 1 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Schichtdicke 20 cm, gemessen in eingebautem, verdichtetem Zustand,

zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,

Abweichung max. 2 cm Spalt innerhalb einer 4 m

langen Messstrecke. Kettenfahrzeuge sind bevorzugt zu verwenden. 				Vegetationstragschicht verdichten,

Verdichtungsgrad Dpr ≥ 93% ≤ 95%, Verformungsmodul Ev2 ≥ 30 MN/m².

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

Verdichtung und kf-Wert sind beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung nach 		ZTV E-Stb zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Grundposition 	ZZ: 2

Pos. 9		Bettung mit Zuschlagsstoffen

Bettung aus Splitt-Oberboden-Gemisch mit Zuschlagsstoffen liefern,

einbauen und abziehen, aus

40 Vol.-% Splitt der Körnung 2-5 mm,

20 Vol.-% Lava der Körnung 2-4 mm,

20 Vol.-% gesiebtem Oberboden der

Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915, Maschenweite 5 mm,

20 Vol.-% Fertigkompost.

Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 			Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 11, Abb. 11),

kf -Wert ≥ 5 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Schichtdicke ca. 3-5 cm.

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

kf-Wert ist beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung

nach ZTV E-StB zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Wahlposition 	ZZ: 2.1

Pos. 10		Bettung Splitt-Oberboden-Gemisch

Bettung aus Splitt-Oberboden-Gemisch liefern, einbauen und abziehen, aus

60 Vol.-% Splitt der Körnung 2-5 mm,

40 Vol.-% gesiebtem Oberboden der

Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915, Maschenweite 5 mm.

Düngung 50 g/m² N-Basis vor Verlegung

Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 			Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 11, Abb. 11),

kf -Wert ≥ 5 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Schichtdicke ca. 3-5 cm.

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

kf-Wert ist beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung

nach ZTV E-StB zu belegen.*

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 11		Feinnetz als Verlegehilfe

Feinnetz als Verlegehilfe liefern und fach - und plangemäß auf der Bettung auslegen.

Feinnetz aus wasserdurchlässigem, durchwurzelbarem Kunststoffgewebe

(Fabrikat HÜBNER-LEE). Überlappung mind. 30 cm.

m __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 12		Kunststoffgitterbelag, verminderte Tragschicht

Kunststoffgitterbelag aus  Recycling-Mischkunststoff geeignet für eine verminderte 		Tragschicht (30-35 cm) mit umlaufendem massivem Verbund liefern und einbauen, 		inkl. abrütteln der fertig verlegten und verfüllten Fläche.

Herstellerangaben sind zu beachten.

Fabrikat: TTE®-MultiDrain PLUS

Farbe: grau

Format: 800 mm x 400 mm x 60 mm

Gewicht: ca. 8,5 kg (ca. 26 kg/m²)

Wandstärke: 14 mm Oberseite, 15 mm

Verbund: verzahntes Nut-Feder-System

Hersteller:		HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

Gewerbestr. 1

D-87752 Holzgünz

Telefon:	+49 (0) 8393 – 9229 – 0

Fax:	+49 (0) 8393 – 9229 – 22

E-Mail:	info@huebner-lee.de

Internet: www.tte.eu

Von der bereits verlegten Fläche aus verlegen. Verlegen im Verband, 					Seitenversatz quer zur Fahrtrichtung, breite Auflagefläche nach unten.

In Einfassungsbereichen Dehnfugen aus Füllsubstrat herstellen,

Dehnfugenbreite: ___ cm*.

Verlegehöhe: Elemente 1,5 - 2 cm über Anschlusshöhen (vor dem Abrütteln).

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 13		Pflastersteine in Kammern (50%) einsetzen

Parallel zum Verlegevorgang, die Kunststoff-Gitterelemente,

vor dem Setzen, mit TTE®-Pflastersteinen in Schachbrettanordnung

(50% Rasen, 50% Pflaster) füllen. (abzüglich Stellplatzmarkierung)

Fabrikat: TTE®-Pflastersteine

Farbe: hellgrau / rubinrot / anthrazit*

Abmessung: 74 mm x 74 mm x 48 mm

Hersteller: HÜBNER-LEE

50 Pflastersteine werden für 1 m² Fläche benötigt.

St. __________ EP €_________ GP €___________

Pos. 14		Kunststoffgitterbelag schneiden

Anschlüsse für Kunststoffgitterbelag durch Schneiden der Kunststoff-Gitterelemente 		in unverfülltem Zustand. Geeignete Geräte nach Schnittführung:

gerade - mit hartmetallbestücktem Kreissägeblatt,

rund – mit Stichsäge.

m __________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 15		Stellplatzmarkierung

Einsetzen von Markierungssteinen in die unverfüllten Kammern

als Stellplatzmarkierung im Kunststoffgitterbelag

Fabrikat: TTE®-Pflastersteine

Farbe: hellgrau / rubinrot / anthrazit*

Abmessung: 74 mm x 74 mm x 48 mm

Hersteller: HÜBNER-LEE

Markierungsstreifen: vierreihig (begehbar) = 40 Stk./lfm.

m __________ EP €_________ GP €___________

Grundposition 	ZZ: 3

Pos. 16		Kunststoffgitter verfüllen (mit Zuschlagsstoffen) und auskehren

Verfüllung des Kunststoffgitterbelags mit Zuschlagsstoffen über Kopf,

mit Substrat aus:

40 Vol.-% gesiebtem Oberboden der Bodengruppe

2 oder 4 nach DIN 18915, Maschenweite 5 mm,

20 Vol.-% gewaschenem Sand 0-2 mm,

20 Vol.-% Lava 2-4 mm,

20 Vol.-% Fertigkompost.

Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 			Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 11, Abb. 11),

kf -Wert ≥ 5 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

kf-Wert ist beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung

nach ZTV E-StB zu belegen.*

Geeignet sind Fertiger, alternativ Kompakt- und Kleinlader bis 7,5 t (Schaufel ohne 		Zähne). Stellplatzmarkierungen vor dem Verfüllen abdecken. Kammern der befüllten 		Kunststoffgitterelemente bis 2 cm unter Gitteroberkante mit geeigneter 				Kehrmaschine auskehren.

Effektiver Materialbedarf bis Gitteroberkante [m³] = Fläche [m²] x 0,03 m.

Abrechnung nach gesamter Belagsfläche.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Wahlposition 	ZZ: 3.1

Pos. 17		Kunststoffgitter verfüllen und auskehren

Verfüllung des Kunststoffgitterbelags über Kopf mit Substrat aus:

70 Vol.-% gesiebtem Oberboden der

Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915, Maschenweite 5 mm,

30 Vol.-% Sand gewaschen 0-2 mm.

Korngrößenverteilung nach „FLL – Richtlinie für die Planung, Ausführung und 			Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (Tab. 11, Abb. 11),

kf -Wert ≥ 5 x 10-5 m/s, Anteil organischer Substanz: ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%.

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau mit einer 			Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor nachzuweisen.*

Kf-Wert ist beim Einbau durch Eigenüberwachungsprüfung

nach ZTV E-StB zu belegen.*

Einmischen von Depotdünger 50 g/m². Geeignet sind Fertiger, alternativ Kompakt- 		und Kleinlader bis 7,5 t (Schaufel ohne Zähne). Stellplatzmarkierungen vor dem 		Verfüllen abdecken. Kammern der befüllten Kunststoffgitterelemente bis 2 cm unter 		Gitteroberkante mit geeigneter Kehrmaschine auskehren.

Effektiver Materialbedarf bis Gitteroberkante [m³] = Fläche [m²] x 0,03 m.

Abrechnung nach gesamter Belagsfläche.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 18		Kunststoffgitterbelag ansähen 25 g/m²

Ansaat des Kunststoffgitterbelags mit Saatgutmischung

RSM 5.1 „Parkplatzrasen“ oder alternativ 7.2 „Landschaftsrasen“ (Trockenlagen)*,

Saatgutmenge 25 g/m².

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 19		Ansaatfläche bewässern

Bewässerung der Ansaatflächen,

Menge je Arbeitsgang bis zum Auflaufen: 7 l/m²,

Menge je Arbeitsgang nach dem Auflaufen: 15 l/m².

Wasser kann den vorhandenen Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden*.

10* Arbeitsgänge zu je ______m².

m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 20		Kunststoffgitterbelag mähen

Mähen von Kunststoffgitterbelägen,

Wuchshöhe 6 bis 10 cm,

Schnitthöhe: 4 cm,

Schnittgut entsorgen.

m²__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 21		Nachsaat 15-20 g/m²

Nach erstem Winter, im Frühjahr (Mai) nachsähen, mit Saatgutmischung

RSM 5.1 „Parkplatzrasen“ oder 7.2 „Landschaftsrasen“ (Trockenlagen)*,

Saatgutmenge 15-20 g/m².

m²__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 22		Nachsaat bewässern

Bewässerung der Nachsaatflächen.

Menge je Arbeitsgang bis zum Auflaufen: 7 l/m²,

Menge je Arbeitsgang nach dem Auflaufen: 15 l/m².

Wasser kann den vorhandenen Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden*.

m²__________ EP €_________ GP €___________

* kursiv gedruckte Textelemente sind individuell bzw. der örtlichen Situation anzupassen